# Порядок эксплуатации

# первичных средств пожаротушения

Порошковые огнетушители (ОП) используются для тушения пожаров нефтепродуктов, ЛВЖ и ГЖ, растворителей,твёрдых веществ,а также электроустановок под напряжением до 1000В. Время тушения ОП(5)  -  до 10 секунд.

Для приведения огнетушителя в действие необходимо:

- Сорвать чеку (пломбу).

- Направить насадок огнетушителя на очаг пожара.

- Резко нажать на рычаг и быстро отпустить.

- Через 5 секунд нажать на рычаг, направив струю порошка на

огонь.

Углекислотные огнетушители (ОУ) - предназначены для тушения загораний различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением до  1000 В., двигателей внутреннего сгорания, оргтехники, компьютеров, горючих жидкостей (ГЖ).

Для приведения огнетушителя в действие необходимо:

- Сорвать пломбу и выдернуть чеку.

- Направить раструб на очаг пожара.

- Нажать на рычаг.

При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается подводить раструб ближе 1 метра до электроустановки и пламени. Тушение производить в рукавицах, так как при выпуске заряда (двуокиси углерода) температура на его поверхности понижается до минус 70С.  Время тушения  ОУ(5) -   9 секунд.